如何实现cofax上的来电显示功能

- 首先要确保cofax传真服务器所接的电话线有来电显示功能，用户可以把电话线接在有来电显示功能的电话机上，看电话呼入时有没有号码显示。

- 右键鼠标点击如图位置，打开“呼叫识别号码”

3、修改服务器参数——电话传真端口——传真接收，响铃次数要大于等于2，因为来电号码信号是在第1声和第2声响铃之间送来的。来电制式有2种，如果一种制式不能显示来电号码，则需要更换另外一种。

4、用另外的传真机发一份新传真进来，如果可以的话，可以在“呼叫识别号码”栏看到来电号码。如果不行，请重起cofax服务器并更换来电制式。