如何解读测试服务器的信息

点击“开始处理”，等待1-2分钟，服务器将返回测试信息，使用者可以根据返回信息了解到多项服务器设置功能（网络参数、邮件提醒、TFTP备份、FTP备份、互联网时间同步）是否正常。

测试的过程如下：

1、显示所有的网络设定参数

2、Cofax服务器ping网关，如果网关没有屏蔽PING响应功能时，应能够收到响应IP包，应该收到3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss的字样。

3、然后是ping DNS设备，不过一般的DNS会屏蔽PING响应功能，因此一般会出现100%packet loss的响应，不过这个不要紧。

4、然后是列出邮箱设置参数。

5、使用DNS解析smtp-server，正常的话会出现Resolving host smtp-ent.21cn.com . . . done的信息，表示DNS解析得到回应，这一步成功就表示网关设置、DNS的设置和SMTP设置是正确的。

6、然后是连接SMTP服务器，提交一份测试邮件

Connecting to 121.14.129.83 . . . connected.

220 entas3-smtp KBAS is ready

>>> EHLO fax81239727

250-corp.21cn.com

250-AUTH LOGIN

250-AUTH LOGIN

250 8BITMIME

>>> AUTH LOGIN

334 VXNlcm5hbWU6

>>> Y29mYXhAY29mYXguY24=

334 UGFzc3dvcmQ6

>>> Y29mYXh=

235 Authentication successful

>>> MAIL FROM: <cofax@cofax.cn>

250 Ok

>>> RCPT TO: <maxoncao@163.com>

250 Ok

>>> DATA

354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>

>>> .

250 Ok: queued as 553A138026

>>> QUIT

221 Bye

===TE[2/4] send mail succeed

出现send mail succeed表示邮件提交成功，过3-5分钟，admin用户的邮箱将会有一份测试传真。

7、列出tftp或ftp备份参数。

8、向tftp或ftp传输一个测试文件，如果失败，经出现send failed 或time out等错误信息。如果成功，对应的tftp-server和ftp-server计算机的目录上将有一个测试文件。

9、连接互联网校时服务器，并校时。